motorized respiratory systems

CleanAIR ARES
CA-83

ochranná kukla pro svářeče

Obsah

1 Obecné informace
2 Použití
3 Technická specifikace
4 Údržba
5 Seznam náhradních dílů
6 Osvědčení

# Obecné informace

CleanAIR ARES CA-83 je hadicový dýchací přístroj na tlakový vzduch se stálým průtokem, určený
pro připojení k rozvodu tlakového vzduchu.

## Použití

Kukla je speciálně navržena k ochraně před škodlivými plyny, zářením a odletujícími částicemi
při sváření, řezání plamenem, broušení a podobných činnostech. Je vhodná v situacích, kdy pracovník provádí náročnou nebo dlouhotrvající činnost v prostředí, kde jsou škodliviny těžko rozpoznatelné
 a částečně toxické. Design kukly umožňuje její použití ve stísněných a těžko přístupných prostorech.

Pro výrobu bylo použito materiálů snižujících riziko vzniku jiskření způsobeného třením.

## Popis systému

CleanAIR ARES CA-83 je navržen pro připojený k vhodnému zdroji tlakového dýchatelného vzduchu. Přetlak v kukle chrání před vnikem škodlivin do dýchací zóny. Schválená hadice pro přívod tlakového dýchatelného vzduchu je připojena k redukčnímu ventilu, který je připevněn k opasku uživatele. Průtok vzduchu lze regulovat pomocí tohoto redukčního ventilu.

Z redukčního ventilu proudí vzduch hadicí do zadní části kukly. Odtud je veden speciálním distributorem do přední části kukly. Kukla chrání uživatelovu hlavu, krk, ramena, hrudník a horní část zad. Na hlavě je zajištěna prostřednictvím hlavové pásky nastavitelné z venkovní strany.

Na kuklu je připevněna ochranná přilba, kterou může uživatel dle potřeby nasadit nebo sejmout. Svářečská kazeta je z výroby osazena ochranným vnitřním zorníkem z čirého polykarbonátu.
Před použitím musí být svářečská kazeta osazena optickým filtrem příslušné tmavosti. Pokud je práce přerušena, lze svářečský filtr odklopit.

## Dýchatelný vzduch

Dýchatelný vzduch by měl splňovat alespoň následující požadavky:

• Znečištění by mělo být udržováno na minimu a nesmí překročit hygienické limity (norma EN 12 021).

• Obsah minerálních olejů ve vzduchu musí být tak nízký, že vzduch nemá olejovou pachuť (práh zápachu je cca 0.3 mg/m3).

• Vzduch musí mít dostatečně nízký rosný bod, aby nedošlo k zamrzání uvnitř zařízení.

V případě nejistoty, zda jsou splněny výše uvedené požadavky, by mělo být použito filtračního zařízení jako je např. CleanAIR Conditioner. CleanAIR Conditioner je stacionární zařízení
pro dvoustupňové čištění tlakového vzduchu. Je vyrobeny z tlakové nádoby vybavené vysoce účinným kombinovaným filtrem. V první fázi prochází vzduch částicovým HEPA filtrem o účinnosti
na úrovni P3, v druhé fázi prochází vnitřním filtrem z aktivního uhlí. CleanAIR Conditioner odstraňuje pevné částice, jemný olej, vodní aerosol, olejové příchutě a zápachy. Zařízení neodstraňuje oxid uhličitý, který může být přítomen v tlakovém vzduchu, pokud je zanedbána údržba kompresoru.

# Použití

## Rozbalení

Zkontrolujte, že balení obsahuje všechny části dle balícího listu a že nedošlo k žádnému poškození během přepravy.

## Balící list

- Kukla s hadicí a ochrannou přilbou

- Redukční ventil

- Opasek

- Indikátor průtoku

- Návod k použití

Kukla je dodávána bez svářečského zorníku.

## Svářečský zorník

Před použitím kukly je třeba osadit kazetu svářečským filtrem příslušného tmavosti.

## Ochranná přilba

Pokud ochranná přilba není nutná pro danou činnost, lze jsi snadno sejmout.

## Kontrola funkčnosti

- Zkontrolujte, zda je kukla kompletní, správně sestavená, důkladně vyčištěná a nepoškozená.

- Zkontrolujte, že dodávané množství vzduchu je minimálně 160 l/min. Postupujte následovně:

-Připojte přiložený indikátor průtoku k redukčnímu ventilu místo kukly.

-Připojte redukční ventil ke zdroji stlačeného vzduchu a ověřte, že kuželka je v zeleném poli.

## Nasazení kukly

- Připněte si opasek a nastavte příslušnou délku.

- Posuňte redukční ventil do pozice, která umožňuje snadné nastavení průtoku a zajišťuje trvalou kontrolu dýchací hadice. Přístroj nesmí být umístěn na zádech.

- Připojte hadici od kukly do výstupu na redukčním ventilu.

- Roztáhněte přívodní hadici a ujistěte se, že není zborcená.

- Připojte přívodní hadici na vstup do redukčního ventilu.

- V tuto chvíli je kukla zásobena vzduchem a může být nasazena.

- Upravte velikost hlavové pásky otáčením kolečka na zadní straně kukly.

- Nastavte šíři otvoru pro krk pomocí elastické pásky. Upravte ochranu zad, ramen a hrudníku. Poté nastavte ochranu hrudníku pomocí nastavitelných popruhů.

- Použijte kolečko redukčního ventilu k nastavení průtoku vzduchu

Při plně otevřeném ventilu (otočte kolečkem po směru hodinových ručiček) je průtok více
než 350 l/min.

## Sundání kukly

- Uvolněte popruhy ochrany hrudníku.

- Uvolněte pásku kolem krku. Uchopte kuklu oběma rukama za horní část a zatáhněte nahoru / dopředu.

Uvolnění hadic:

Rychlospojky mají bezpečnostní pojistku a rozpojení probíhá ve dvou krocích. Zatlačte koncovku
do rychlospojky a ve stejný okamžik zatáhněte za pojišťovací kroužek. Po každém použití zkontrolujte případné poškození a očistěte zařízení.

## Upozornění / omezení

Upozornění

Jako základní pravidlo musí být dodržena možnost uživatele opustit kontaminovaný prostor
do bezpečí bez rizika poškození zdraví v případě výpadku dodávky čerstvého vzduchu nebo pokud
je uživatel jinak donucen sejmout kuklu.

Zařízení nesmí být použito:

- Pokud okolní vzduch neobsahuje dostatek kyslíku.

- Pokud nejsou známy znečišťující látky.

- V prostředích bezprostředně nebezpečných životu nebo zdraví (IDLH).

- S kyslíkem nebo kyslíkem obohaceným vzduchem.

- Pokud uživatel pocítí potíže s dýcháním.

- Pokud cítíte zápach nebo chuť znečištění ve vzduchu.

- Pokud cítíte závratě, nevolnost nebo jiné potíže.

- Pokud dodávané množství vzduchu je nižší než doporučené.

- Pokud zařízení jeví známky poškození.

Omezení

- Osoba pracující ve výbušném nebo hořlavém prostředí musí dodržovat všechny místí předpisy, které mohou platit pro dané podmínky.

- Při velké fyzické zátěži se může vyskytnout v kukle částečné vakuum v době nádechu, což může způsobit proniknutí okolního vzduchu do kukly.

- Je zakázáno používat spirálovou přívodní hadici, pokud hrozí poškození hadice nebo omezení volného pohybu uživatele.

- Systém rozvodu tlakového vzduchu by měl být vybaven adekvátním bezpečnostním přetlakovým ventilem.

- Materiál může při styku s pokožkou u citlivých jedinců způsobit podráždění!

# Technická specifikace

Dodávané množství vzduchu:
160 l/min až 280 l/min měřeno v kukle. 
Výrobcem nastavené minimum: 160 l/min.

Kukla:
Kukla je vyrobena z kůže.
Skladovatelnost zařízení je 5 let od data výroby.

Velikosti:
Vyrábí se pouze jedna velikost. Hlavová páska je nastavitelná a měla by pasovat na většinu velikostí hlavy.

Hlasitost:
Nižší než 80 dB(A).

Teplotní rozsah:
Skladovací teplota: od 0 °C do + 45 °C při relativní vzdušné vlhkosti nižší než 80 %.
Pracovní teplota: od 10 °C do + 60 °C při relativní vzdušné vlhkosti nižší než 80 %.

Hmotnost:
Hmotnost kukly s ochrannou přilbou (bez redukčního ventilu): 1280 g.

Pracovní tlak:
3 – 10 bar (300 – 1000 kPa) měřeno v místě připojení redukčního ventilu.

# Údržba

Personál odpovědný za údržbu zařízení by měl být zaškolený a dobře seznámeny s tímto typem práce.

Pokud jakákoliv část zařízení jeví známky poškození, je ji třeba vyměnit nebo celý výrobek vyřadit z používání.

## Čistění

K čištění kukly používejte slabý roztok mýdlové vody o teplotě do 30 °C. Lze požít houbičku, v případě velkého znečištění kartáč. Kuklu důkladně opláchněte čistou vodou a nechte uschnout na vzduchu
při pokojové teplotě.

Prohlédněte zařízení a vyměňte všechny poškozené části.

## Skladování

Po očištění uložte kuklu na suché a čisté místo při pokojové teplotě. Zamezte přímému slunečnímu záření.

## Plán údržby

Níže uvedený plán uvádí minimální požadavky na údržbu pro zajištění, aby zařízení bylo stále v použitelném stavu.

## Náhradní díly

### Svářečská kazeta

Při výměně svářečské kazety postupujte následovně. Uvolněte svářečskou kazetu vyšroubováním šestice šroubů. Použijte šroubovák a příslušný klíč.

Umístěte novou svářečskou kazetu a přichyťte ji pomocí šroubů a matek. Opatrně dotáhněte šrouby.

### Ochranný / svářečský zorník

Při výměně svářečského zorníku postupujte následovně. Prsty uvolněte upevňovací spony. Umístěte ochranný zorník do vnitřní pevné části svářečské kazety. Umístěte svářečský zorník do vnější vyklápěcí části svářečské kazety. Vraťte upevňovací spony a ujistěte se, že jsou ve správné pozici. Zorníky by měli být o velikosti 60x110mm a označeny značkou CE.

Svářečské zorníky z tvrzeného minerálního skla smějí být použity pouze v kombinaci se správným vnitřním ochranným zorníkem!!!

Poškrábané nebo poškozené zorníky musí být vyměněny!!

### Hlavová páska

Při výměně hlavové pásky postupujte následovně. Uvolněte hlavovou pásku, která je přichycena šesti šrouby: dva na každém držáku ochranné přilby, jeden přímo nad svářečskou kazetou a jeden v nastavovacím kolečku. Použijte šroubovák, příslušný klíč a kleště. Vyjměte hlavovou pásku z kukly. Umístěte novou hlavovou pásku do kukly a přichyťte šrouby. Opatrně dotáhněte šrouby.

### Čelovka

Při výměně čelovky postupujte následovně. Přichyťte savou stranu čelovky suchým zipem k přední části hlavové pásky.

### Ochranná přilba Peltor G22

Postupujte následovně pro přichycení / sejmutí ochranné přilby. Držáky pro ochrannou přilbu jsou v horní části pružné. Pro sejmutí ochranné přilby stiskněte vždy jeden držák a ve stejnou chvíli zatáhněte přilbu nahoru. Pro přichycení ochranné přilby nastavte přilbu otvory nad držáky. Poté zatlačte přilbu dolů. Zkontrolujte, že se držáky roztáhli a zajistili helmu v pozici.

### Redukční ventil

Redukční ventil je kompletní, těsná jednotka. Nepokoušejte se ji opravit nebo pozměnit.

### Hadice

Při výměně hadice postupujte následovně:
Odřízněte ochrannou folii v místě připojení hadice. Použijte např. štípací kleště a odstřihněte kovovou sponu. Vytáhněte hadici.

Nová hadice je dodávána se sponou a ochrannou folií. Nasaďte sponu i folii na hadici a připojte hadici na koncovku na zadní části kukly. Použitím např. štípacích kleští ke stažení kovové spony. Ochranná folie je vyrobena z teplem smrštitelného plastu a je třeba ji zajistit v pozici např. horkovzdušnou pistolí.

Zatažením za hadici se ujistěte, že je pevně připojena ke kukle.

## Doba použitelnosti

Výrobek je vhodné vyřadit z používání po uplynutí 5-ti let od nasazení do provozu i v případě, že nejeví známky poškození.

# Seznam dílů

Položka | Objednací číslo.

- Hadice.

- Opasek.

- Redukční ventil s indikátorem průtoku.

- Kukla bez redukčního ventilu.

- Hlavová páska.

- Ochranná přilba Peltor G22.

- Svářečská kazeta.

- Nastavitelný popruh.

- Ochranný zorník.

- Svářečská zorník, stupeň zatmavení 10

- Svářečská zorník, stupeň zatmavení 11

- Svářečská zorník, stupeň zatmavení 12

# Osvědčení

Zařízení je ve shodě s normami EN 175 a EN 14 594

Notifikovaná osoba pro CE zkoušení: 	Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i.

Jeruzalémská 9, 116 52 Praha

Autorizovaná osoba 235

Notifikovaná osoba 1024

Malina-Safety s.r.o.			tel.	+420 483 356 600

Luční 11				fax.	+420 483 312 106

CZ 466 01 Jablonec n. N.		export@malina-safety.cz

Czech Republic			www.malina-safety.cz